涡轮流量计操作规程

1、涡轮流量计启动操作

1）检查涡轮流量计的电源线和信号线是否安装正确。

2）检查涡轮流量计处的压力变送器与温度变送器安装、接线是否正确。

3）检查法兰及管线连接处有无泄漏。

4）确保计数器正确旋转，接通流量计算机电源。

5）缓开涡轮流量计上游阀门，然后缓开流量计下游阀门，涡轮流量计启动。

2、涡轮流量计关闭操作

1)关闭涡轮流量计上游阀门，切断来气。

2)关闭涡轮流量计下游阀门

3、涡轮流量计的维护保养

1)运行时检查涡轮流量计各连接点是否有漏气现象。

2)注意听涡轮是否有异响，若有，仔细分析，判断原因，并排除。

3)长时间没有使用涡轮流量计，启用前应仔细检查和试运行。

4)涡轮在运转时每年加注6次（每两个月一次）专用润滑油。